## Slide 1
ECODOPPLER:
AUTORES
Jorge Garcia
Procópio de Freitas
Otavio Augusto F. Miranda
Amaury Rodrigues Brianez Júnior
Augusto Garcia Saab Benedeti
Fernando Marum Mauad
f =
V. 2. FE. COS Ø
C
Equação de Doppler
Johann Christian Andreas Doppler (Austria):1803-1853
FATESA
Ribeirão Preto- SP
Conceitos de ajuste e otimização.

## Slide 2
Considerações:
  Tipo de exame
  Biotipo do paciente
  Anatomia vascular
  Transdutor: Linear ou Convexo
 | Resolução axial | Comprimento onda | Profundidade | Atenuação do sinal Doppler
Frequência Alta |  |  |  | 
Frequência baixa |  |  |  | 
Regra básica
1) Escolha do transdutor e da frequência do Doppler
Transdutores:
Linear Convexo

## Slide 3
2) Tamanho da caixa do Doppler colorido
Comprimento versus “Frame rate” (taxa de imagem por segundo).
Ocupar no máximo 1/3 da imagem (látero-lateral) da tela
Fps = imagem por segundo
1/3 da imagem

## Slide 4
3) Linha de base do Doppler colorido e Doppler espectral
    Importante referência para o sentido do fluxo;
    Convenção:
      Aproximação  superior à linha base.
      Afastamento  inferior à linha base
CC
VJI
CC
VJI
CC
VJI
Linha de base ajustada
Linha de base
desajustada
Veia jugular interna - VJI
Carótida comum - CC
Legenda:
Linha base ajustada
Linha base desajustada
Linha de base ajustada
Linha de base desajustada

## Slide 5
4) “Steer” (direção) do Doppler colorido e do Doppler espectral
Direcionamento eletrônico do feixe acústico de Doppler
Ângulo de insonação em relação ao trajeto do fluxo sanguíneo: ≤ 60◦
Efeito Doppler anulado
”Steer”
Ângulo : 46o
Ângulo : 90o
Ângulo : 90o
Ângulo : 46o

## Slide 6
5) Volume de amostra do Doppler espectral (Gate, Size, Sample)
Menor possível (0,5mm)
Colocar na região central da luz do vaso
Amostra no centro do vaso
Amostra na parede do vaso
Ângulo : 90o
Volume de amostra no centro do vaso
Volume de amostra na parede do vaso

## Slide 7
6) Frequência de repetição de pulso (PRF - “pulse repetition frequency”)
Ferramenta capaz de detectar velocidade máxima, sem “aliasing”.
“Aliasing” – artefato gerado quando a velocidade de pico sistólico ultrapassa metade do PRF (limite de Nyquist).
7.0KHz
0.80KHz
PRF ajustado “sem aliasing”
PRF Ajustado
PRF Baixo - "aliasing”
Ângulo : 90o
3.0KHz
6.0KHz
Mesmas velocidades sob diferentes PRF.

## Slide 8
6) Frequência de repetição de pulso (PRF)
Quando o PRF encontra-se adequado, podemos somente deslocar a linha de base para evitar o “aliasing” espectral.
Ângulo : 90o
PRF Ajustado
Linha de base - LB
LB
LB
PRF adequado e LB desajustada
PRF adequado e LB ajustada
Amputação do pico sistólico
Pico sistólico deslocado

## Slide 9
7) Ganho Doppler – colorido, de amplitude e espectral
Ângulo : 90o
PRF Ajustado
Amplificador do sinal Doppler
Controla a intensidade dos sinais elétricos recebidos
Excesso  artefato extra luminal
Insuficiência  elimina os ecos
“O ganho deve ser o maior possível, sendo que seu limitante é o artefato extra luminal.”
Ganho ajustado
Artefato
Ganho colorido insuficiente
G 58
G 100
G 0
Ganho colorido excessivo
G: 0
G:100
G: 58
Ajuste do ganho colorido

## Slide 10
7) Ganho Doppler – colorido (CF), de amplitude (PD) e espectral (PW)
Ganho espectral excessivo
Ganho ajustado
Ganho espectral
insuficiente
Ganho PD excessivo
Ganho PD ajustado
Artefato
Artefato

## Slide 11
G 100
8) Filtro de parede (“Wall filter”)
Ganho PD excessivo
Ganho ajustado
Finalidade: suprimir ruídos (artefatos) gerados pelo movimento da parede do vaso, assim como, fluxos de baixa frequência que não sejam interessantes em um determinado estudo.
G 52
Filtro de parede alto
Filtro de parede ajustado
F:0
F:3
F: 0
F: 3
Valor do filtro de parede

## Slide 12
Tanto o aumento do filtro de parede, quanto o do PRF podem gerar artefatos semelhantes, suprimindo baixas frequências.
PRF Adequado
PRF alto
suprimido fluxo de parede
Filtro de parede alto
suprimido fluxo de parede
Filtro de parede ajustado
F0
F3
4.0 KHZ
12.0 KHZ
Doppler colorido
Doppler de amplitude

## Slide 13
9) Ângulo de insonação Doppler
Ângulo entre o feixe acústico Doppler insonado e o trajeto do fluxo sanguíneo.
Pode ser informado em tempo real, assim como no pós processamento.
Fonte sonora estática: transdutor
Trajetória do objeto
Feixe de Doppler emitido
θ
Direção e Sentido do fluxo
Vaso
Θ = ângulo de insonação
53⁰
Régua de cinesia
Steer
Régua de cinesia: velocidade

## Slide 14
G 100
Considerações finais
Ganho PD excessivo
Ganho ajustado
G 52
O Doppler é uma ferramenta determinante e imprescindível na avaliação ultrassonográfica vascular.
Quando desajustado, pode fornecer interpretação errada dos sinais obtidos e consequentes erros diagnósticos.
Filtro de parede alto
Filtro de parede ajustado
F0
O conhecimento de seus parâmetros é essencial para um exame adequado e preciso.

## Slide 15
G 100
Referências bibliográficas
Ganho PD excessivo
Ganho ajustado
G 52
Filtro de parede alto
Filtro de parede ajustado
F0
Freitas P. Ultrassonografia vascular: sistematização de exame. Fatesa/EURP; 2018
Pellerito JS. Introdução à Ultrassonografia Vascular Tradução da 5ª edição. Elsevier; 2005
Engelhorn CA, Filho DM, Barros FS, Coelho N.Guia Prático de Ultrassonografia. DiLivros; 2016
Brito CJ. Cirurgia Vascular, Endovascular e angiologia. Revinter; 2002
Ventura C. Ultrassonografia Vascular – Correlação com Angiotomografia. Revinter; 2012